## Slide 1
Professor Cliente: Felix Strottmann
Professor Orientador: Alexandre Zaramela
Nomes dos integrantes:
Anderson de Araujo Barroso
Carolina de Oliveira Rodrigues
Cleiton Matias dos Santos
Guilherme A. Dias de Andrade
Ivo de Assis Batista
João Victor Barbosa da Silva
Projeto integrador transversal: Chave para porca.

## Slide 2
Sumário
1.Projeto Integrador Transversal
2.Ferramenta e sua necessidade
3.Desenho dimensional da ferramenta
4.Material escolhido para a Ferramenta
5.Desenvolvimento analítico
6.Evolução do projeto e resultado Final
7.Conclusão
8. Referencias

## Slide 4
Objetivo do projeto
Ferramenta do grupo Bravo
1-Projeto Integrador transversal
Chave para porca (1-210)
PN – OU50636 Wrench for nut (1-210)

## Slide 5
Perna do Trem de Pouso Principal

## Slide 6
2 -Ferramenta e suas necessidades
Chave para porca (1-210)
Utilizar Torque 110 Nm para porca (1–210)

## Slide 7
3 –Desenho dimensional da ferramenta

## Slide 9
4 –Material escolhido para a ferramenta
Aço Cromo –Vanádio SAE 6150
Observação de ferramentas em ambiente de trabalho;
Pesquisa de materiais de ferramentas de aperto existentes no mercado;
Cromo oferece dureza e proteção contra oxidação;
*Vanádio proporciona resistência ao desgaste.

## Slide 10
Chart: 
Chart: 
| ø 65mm L = 30mm | Chapa 150 x 30 | Fresador/ hora | Soldador/hora
Custos | 20 | 31.5 | 25 | 20

## Slide 11
5 –Desenvolvimento analítico
Cálculo de força no começo da haste;
Cálculo de momento no final da haste;
Cálculo de flexão no final da haste;
Cálculo de tensão de cisalhamento nos dentes;
Cálculo de margem de segurança para cisalhamento;
Cálculo de margem de segurança para ruptura.

## Slide 12
Cálculo de força no começo da haste.
= 611.11 N
M= 110 N.m
d=180 mm = 0,18 m
F= 611.11 N
M= Torque ou momento.
F= Força.
d= Diâmetro da ferramenta.

## Slide 13
Cálculo de momento no final da haste
F= 611,11 N
d= 180 – 32,5= 147,5 mm
= 90,13 Nm
M = F d
F2 = 611,11 2 = 1222,22 N
M2 = 1222,22 0,1475 = 180,28 Nm
F2 = Força com fator de segurança = 2
M2 = Momento com fator de segurança = 2

## Slide 14
Cálculo de flexão no final da haste.
M = 90,13Nm
C = 12,5 mm = 0,0125 m
I = m
Ʈ
I = Im
2 = 5,87 2 = 11,74MPa
M = Momento
C = Distancia da linha neutra até a extremidade
I = Momento de inercia
2 = tensão de flexão com fator de segurança 2

## Slide 15
Cálculo de tensão de cisalhamento nos dentes
M = F d F = = = 3384,62 N
Ʈ = = 56,410 MPa
Ʈ = Tensão de Cisalhamento
A= Area= 5 12= 60mm2 = 610-5 m2
Supondo que a Tensão se distribui, em apenas 2 dentes da chave:
Ʈ = 28,205 MPa

## Slide 16
Cálculo de margem de segurança para cisalhamento
Ʈs = 415 MPa
Ʈdente = 28,205 MPa
Ʈhaste = 5,87 MPa
Msdente= 1- ( ) = 0,932 = 93,2%
Msh= 1- ( ) = 0,986 = 98,6%
Ʈs = Tensão de escoamento
Ʈdente = Tensão no dente
Msdente = Margem de segurança no dente
Mshaste = Margem de segurança na haste

## Slide 17
Calculo de margem de segurança para ruptura
Ʈ Rup = 670 MPa
= 11,74 MPa
Ms = 1 – (1- (
Ʈ Rup = Tensão de Ruptura
= Tensão da haste com fator de segurança 2
Ms = Margem de segurança

## Slide 18
6.Evolução do projeto e resultado final.
Modelagem de croquis
Acompanhamento em aula

## Slide 19
Desafio
Trabalho em equipe
Desenvolvimento interpessoal
Aprendizado na prática
Produto final
7.Conclusão

## Slide 20: 8. Referências
https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=6744
CMM 32-12-96 - Main Landing Gear Leg.pdf
CMM 32-39-98 - Brace Strut Actuator.pdf